Podrobnější specifikace poptávky

V části s označením kuchyň:

- vykopat hlínu pod budoucí podlahou do min 60 cm, izolace (štěrk, izolační folie) (cca 20m2)

-  položit novou dřevěnou podlahu ( nové podlahovky jsou hotové)

- kompletní vnitřní omítky, otlučení staré (nyní omítka vápenný pačok)

- podbourání či podřezání zdi bez oken (5,2 m) a se dvěma okny (3, 83 m)

V místnosti s označením chodba:

- položit novou dlažbu

V místnosti s  označením pokoj:

- položit dřevěnou podlahu, místnost je podsklepena, podlahovky jsou hotové (cca 12m2)

Dále:

- okolo zakresleného objektu vybudovat drenáž

- vyřešit svod povrchové vody z okapů do blízké strouhy (cca 8 m od objektu)

-  napojení objektu na kanalizační přípojku (cca 30 m od objektu)