A T E L I E R   P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK , Drážďanská  23, Děčín, tel. 412 528 876

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁZEV AKCE            :      DVOUGARÁŽ A VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ U RD č.p.45

KŘEŠICE

ČÍSLO ZAKÁZKY      :      1873 / 2015

STAVEBNÍK               :      Mgr. Vladimír Diviš a Ing. Anna Špačková,

Kamenická 617/113, Děčín II-Nové Město

MÍSTO                      	 :      st.p.č. 411, p.p.č. 414, k.ú. Křešice u Děčína

(Klicperova 45, Děčín XXXI – Křešice)

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

---------------------------------------------------------------

ZODP. PROJEKTANT :     ING. J. VLK

DATUM                        :     04 / 2017

# A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby :  DVOUGARÁŽ A VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ U RD č.p.45

KŘEŠICE

b) místo stavby : st.p.č. 411, p.p.č. 414, k.ú. Křešice u Děčína

c) předmět projektové dokumentace :

- novostavba samostatně stojící dvougaráže o půdorysných rozměrech

8,60x 6,71 m s výškou 3,25 m (měřeno od podlhy garáže po vrchol

atiky).

- vnější dvouramenné schodiště umožňující přístup z příjezdové plochy

před dvougaráží do stáv. RD. Půdorysné rozměry schodiště jsou 1,48 x

5,10 m. Schodiště překonává výškový rozdíl cca 2,15 m.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Mgr. Vladimír Diviš a Ing. Anna Špačková,

Kamenická 617/113, Děčín II-Nové Město

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) projektová kancelář :

ing. Josef Vlk - Atelier Přípeř (IČ 40214044)

Drážďanská 23, Děčín XVI

b) hlavní projektant     :

ing. Josef Vlk (ČKAIK : 0400114)

c) zpracovatelé jednotlivých částí :

ing. Miroslav Kubík (ČKAIK : 0400268) - požárně bezpečnostní řešení

A.2. Seznam vstupních podkladů

- dokumentace pro územní řízení (Atelier Přípeř, 04/2016)

- dokumentace pro stavební řízení : STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI RD na st.p.č. 411, k.ú. Křešice u Děčína (Atelier Přípeř, 2015)

A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Novostavba dvougaráže a vnější schodiště jsou situovány do dvorní (zahradní) části u stáv. RD na st.p.č. 411. V zájmovém prostoru se v současné době nachází zahradní skalka.

b) údaje o ochraně území

Dotčené pozemkové parcely se nachází v CHKO České středohoří.

c) údaje o odtokových poměrech

Střecha garáže je odvodněna do stáv. vnější domovní dešťové kanalizace, která je zaústěna do dešťové zdrže a dále do bezejmenné vodoteče na pozemku stavebníka (p.p.č. 414).

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Novostavba dvougaráže je umístěna do zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu (imtenzita zastavění pozemku max. 25 % je splněna).

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 4612/2017 pod č.j. MDC/34912/2017 ze dne 10.04.2017.

Oproti územnímu rozhodnutí nedošlo k žádným změnám.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Novostavba dvougaráže je plně v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Žádné zvláštní požadavky ze strany dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny.

h) seznam výjímek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním staveb

st.p.č. 411  – druh : zastavěná plocha a nádvoří, 380 m2

p.p.č. 414 – druh : zahrada, plocha, 2360 m2

Vlastníci obou parcel :  Mgr. Vladimír Diviš a Ing. Anna Špačková,

Kamenická 617/113, Děčín II-Nové Město

A.4. Údaje o stavbě

- typ stavby

novostavba dvougaráže a vnějšího domovního schodiště

- účel užívání stavby

Dvougaráž je určena pro obyvatele těsně sousedícího stáv. RD.

c) jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby

Nejedná se o kulturní památku a stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

e) řešení objektu z hlediska užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

Popisovaná dvougaráž není řešena z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, neboť příslušná vyhláška se nevztahuje na stavbu tohoto typu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících z jiných právních předpisů

Bezpředmětné

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity (zastavěná plocha, obestavěný prostor)

DVOUGARÁŽ A VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ

- zastavěná plocha dvougaráže se schodištěm : 66 m2

- zpevněná plocha (sjezd do garáže) : 16 m2

- obestavěný prostor  : 175 m3

- počet podlaží : jedno

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií, .....)

- el. energie : jistič 3 x 20 A, 800 kWh/rok

- HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Střecha garáže je odvodněna do stáv. vnější domovní dešťové kanalizace, která je zaústěna do dešťové zdrže a dále do bezejmenné vodoteče na pozemku stavebníka (p.p.č. 414).

- ODPADY A EMISE

Bez odpadů a emisí.

- TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Neřešeno.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci)

- předpokládané zahájení výstavby : srpen 2017

- předpokládaná lhůta výstavby : 2 roky

k) orientační náklady stavby

620.000,- Kč + DPH

A.5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení

- novostavba dvougaráže

- vnější domovní schodiště

# B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Novostavba dvougaráže je navrhována na část pozemku, která je využívána jako příjezdová nezpevněná plocha u RD a částečně je využívána jako zahrada (skalka).

b) Výčet a závěry provedených průzkumů

Podrobný hydrogeologický posudek nebyl vypracován.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dotčené parcely se nachází v CHKO České středohoří.

Stávající inženýrské sítě mají svá vlastní ochranná pásma.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území

Zájmová parcela se nenachází v záplavovém území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území

Narhovaná dvougaráž je  bez vlivu na okolní stavby.  Dešťové odpadní  vody budou zaústěny do stáv. dešťové kanalizace s dešťovou zdrží a s odtokem do bezejmenné vodoteče na pozemku stavbeníka.

f) Požadavek na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

g) Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu

Dle zákona č. 334/1992 Sb., není záměrem výstavby dvougaráže dotčena ochrana ZPF.

h) Územně technické podmínky – napojení na infrastrukturu

- elektropřípojka do stáv. RD je stávající. Dvougaráž bude napojena na stáv. domovní rozváděč.

- příjezd na nádvoří u stáv. RD je zajištěn  stáv. sjezdem z místní komunikace na p.p.č. 418 (ul. Klicperova).

i) Věcné a časové vazby stavby

- bez podmiňujících investic

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

DVOUGARÁŽ :

Dvougaráž je určena pro dva osobní automobily obyvatelů těsně sousedícího stáv. RD.

VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ :

Vnější dvouramenné schodiště umožňuje přístup z příjezdové plochy  před dvougaráží do stáv. RD. Schodiště překonává výškový rozdíl cca 2,15 m.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus

Bezpředmětné.

b) Architektonické řešení

Jedná se o jednopodlažní dvougaráž, která je zastřešena plochou střechou s atikou.

DVOUGARÁŽ

Základní rozměry  jsou 8,60 x 6,71 m s výškou atiky 3,25 m (měřeno od podlahy garáže). Obvodové stěny navazují na stávající žb. montovanou opěrnou zeď. Nové části jsou provedeny z bednících dílců, cihel plných a z cihel  POROTHERM PD (tl. 400 a 300 mm). Stropní konstrukce je navržena z keramických stropních nosníků POT a keramických stropních vložek MIAKO (tl. 250 mm, beton C 16/20, o=625 mm). Nad částí stropu budou nosníky POT osazeny jako zdvojené. Střešní část je doplněna atikou (na 3 stranách obvodu) a dále spádovým polystyrenbetonem se střešní krytinou z modifikovaných asfaltových pásů „ELASTEK 40 FIRESTOP“.

VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ

Na místě betonované schodišťové stupně budou spočívat na nové podezdívce z bednících dílců (částečně jsou součástí obvodového zdiva výše popisované dvougaráže). Dvouramenné schodiště bude obloženo keramickou dlažbou určenou do vnějšího prostředí s protiskluzovou úpravou. Schodiště bude vybavenou oboustrannými dřevěnými madly, která navazují na kovové zábradlí stáv. terasy (přístupový ochoz do RD).

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dvougaráž je určena pro 2 osobní automobily.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Novostavba garáže není řešena z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, neboť příslušná vyhláška se nevztahuje na stavby tohoto typu.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Z tohoto hlediska je dvougaráž řešena standardním způsobem dle příslušných předpisů.

B.2.6. Základní chrakteristika objektů

a) Stavební řešení

Viz odstavec B.2.2/b.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Viz odstavec B.2.2/b.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Dvougaráž je navržena tak, aby nedošlo ke zřícení, nežádoucí deformaci nebo přetvoření.

B.2.7. Základní chrakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Dvougaráž je určena pro parkování 2 os. automobilů a neobsahuje žádná technická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Neobsahuje žádná technologická výrobní zařízení.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně viz samostatné přílohy této zprávy.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického řešení

Konstrukce dvougaráže jsou navrženy v souladu s příslušnou ČSN.

b) Energetická náročnost stavby

Neřešeno.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů

Neřešeno.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí

Větrání

Dvougaráž je větrána trvale otevřenými průvětrníky 150/300 mm, které jsou umístěny u podlahy (2 ks) a u stropu (2 ks).

Vytápění a ohřev teplé vody

Bez vytápění a bez přívodu vody.

LIKVIDACE ODPADŮ

Dvougaráž neprodukuje žádný druh odpadu.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana proti pronikání radonu

Stavba dvougaráže bude opatřena hydroizolací, která vykazuje vysoký difúzní odpor.

b) Ochrana před bludnými proudy

Neřešeno.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

V této lokalitě je bezpředmětná.

d) Ochrana před hlukem

Bezpředmětné.

e) Protipovodňová opatření

Novostavba dvougaráže se nanachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření jsou bezpředmětná.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Bez rozvodu vody.

ELEKTROPŘÍPOJKA

Elektropřípojka do stáv. RD je stávající. Dvougaráž bude napojena na stáv. domovní rozváděč.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky

Neuvedeno.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Příjezd na nádvoří u stáv. RD je zajištěn  stáv. sjezdem z místní komunikace na p.p.č. 418 (ul. Klicperova).

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřešeno.

c) Doprava v klidu

Dvougaráž u stáv. RD je předmětem této dokumentace.

d) Pěší a cyklistické stezky

Neřešeno.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénní úprav

a) Terénní úpravy

Dvougaráž je situována do míst stávající zahradní skalky. Tato bude odtěžena, neboť dvougaráž se nachází v částečném terénním zářezu. Okrasné rostliny budou přesazeny.

b) Použité vegetační prvky

Bez zvláštních vegetačních prvků.

c) Biotechnická opatření

Je bezpředmětné.

B.6. Popis vlivý stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí

-     ovzduší : dvougaráž je bez vlivu na ovzduší.

-      voda : dešťová odpadní voda : dešťové odpadní vody budou jímány ve stáv. dešťové zdrži

a dále budou odvedeny do bezejmenné vodoteče na téže pozemkové parcele

- půda : ornice v části budoucího půdorysu dvougaráže bude sejmuta a použity k pozdějšímu

ošetření zasažených ploch.

- odpady :  dvougaráž neprodukuje žádný odpad.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu

Novostavba dvougaráže nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Novostavba dvougaráže nemá žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) Návrh zohlednění podmínek ze stanoviska EIA

Je bezpředmětné.

e) Návrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro novostavbu dvougaráže nejsou zapotřebí žádná ochranná a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Je bezpředmětná.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Na staveništi se nebudou nacházet deponie většího rozsahu. Odtěžená zemina a stavební odpad bude okamžitě tříděn a odvážen na trvalé skládky. Materiál potřebný pro stavbu bude přivážen po částech k okamžitému zabudování. Na staveništi nebude skladován  materiál ve větším množství.

b) Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není zapotřebí.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na nádvoří u stáv. RD je zajištěn  stáv. sjezdem z místní komunikace - p.p.č. 418 (ul. Klicperova).

Při výstavbě dvougaráže bude pitná voda odebírána v podzemním podlaží stáv. RD.

Přípojka NN pro RD s ukončením v elektroměrovém pilíři je stávající. Pro dvougaráž bude vyveden nový kabel ze stáv. domovního rozváděče.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Výstavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Veškerá výstavba bude probíhat na pozemku stavebníka a pouze v denních hodinách.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a kácení dřeviny

Předmětná pozemková parcela je již oplocena.

Na pozemku dotčeném stavbou  se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  Zařízení staveniště se bude nacházet pouze na pozemku stavebníka (p.p.č. 414).

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé)

Zařízení staveniště i vlastní stavba se bude nacházet pouze na pozemku stavebníka. Zábor veřejného prostranství není zapotřebí.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí, jejich likvidace

Odpady vznikající při realizaci stavby budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (ustanovení par. 12 odst.3.).

Přebytečná vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby se stává odpadem a jako s takovou s ní bude nakládáno. V případě terénních úprav při nichž budou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle par. 14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, stanoví podmínky za jakých je možno využít odpady na povrchu terénu (par.12 a par. 14). Odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č.11 výše uvedené vyhlášky. K terénním úpravám nebude využíván stavební ani demoliční odpad.

S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno následovně :

- Zemina vzniklá při hloubení stavební jámy bude uložena na skládku k tomu určenou – předpokládá se cca 80 m3 přebytečné zeminy. Stavební suť bude  uložena na skládce I. skupiny - předpokládá se  cca 4 m3    tohoto odpadu.

- Odpady stavebního dřeva, fólií, kovů a obalů od stavebních hmot atp. budou uloženy na zařízení k tomu určeném. Předpokládá se cca 50 kg tohoto odpadu.

- Odpady s obsahem škodlivin, nebezpečné odpady ( např. obaly od nátěrových hmot ) budou zneškodněny prostřednictvín k tomu oprávněného subjektu - zneškodnění zajistí stavebník. Předpokládá se cca 10 kg tohoto odpadu.

Zneškodnění odpadů bude zajištěno na základě smluvního ujednání dle požadavků stavebního úřadu, tj. budou předloženy smlouvy před zahájením stavebních prací. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy při kolaudaci.

h) Bilance zemních prací

Předpokládá se cca 80 m3 přebytečné zeminy.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Veškerá stavební činnost bude prováděna pouze v denních hodinách tak, aby okolní obyvatelstvo nebylo obtěžováno v nočních hodinách stavební činností zejména hlukem.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Během výstavby se bude vše řídit stadardními bezpečnostními předpisy.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezpředmětné.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Zásobování stavby stavebním materiálem bude probíhat z ul. Klicperovy na p.p.č. 418.  Není zapotřebí provádět žádná zvláštní opatření.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádení stavby

Je bezpředmětné.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba dvougaráže a vnějšího schodiště nebude rozdělena na etapy.

O B S A H : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Příloha : - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ C. Situační výkresy C.2. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 100 C.4. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 500 D. Dokumentace objektu a technických zařízení část : D.1.1. Architektonicko stavební řešení D.1.1.-1 ZÁKLADY 1 : 50 D.1.1.-2 PŮDORYS I.P.P. 1 : 50 D.1.1.-3 PŮDORYS I.N.P. 1 : 50 D.1.1.-4 ŘEZ A – Á 1 : 50 D.1.1.-5 ŘEZ B – B´ 1 : 50 D.1.1.-6 SEVEROZÁPADNÍ PRŮČELÍ 1 : 50 D.1.1.-7 JIHOZÁPADNÍ PRŮČELÍ 1 : 50

SEZNAM DOKLADŮ

K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

- PD pro stavební povolení – kopie č.1 a č.2

- plná moc

- MM Děčín, odb. stavební úřad – územní rozhodnutí č.j. MDC/34912/2017 ze dne 10.04.2017

- MM Děčín, odb. ŽP – vyjádření ze dne 05.01.2017

- MM Děčín, odb. správních činností a obecní živn. úřad – sdělení ze dne 31.01.2017

- Správa CHKO České středohoří – sdělení ze dne 27.12.2016

- HZS Ústeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 13.01.2017

Orientační zákresy inž. sítí :

- CETIN, a.s. (25.01.2016)

- ČEZ Distribuce, a.s. (25.01.2016)

- ČEZ ICT Services, a.s. (25.01.2016)

- RWE Distribuční služby, s.r.o. (25.01.2016)

- UPC ČR, s.r.o. (25.01.2016)

- Termo Děčín, a.s. (26.01.2016)

- Technické služby Děčín, a.s. (25.01.2016)

- SČVK, a.s. (22.02.2016)

ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU :

Správní poplatek bude zaplacen převodem, prosím sdělte částku a údaje pro převod :

e-mail : ateliervlk@tiscali.cz