Popis konstrukcí:

Nosnou konstrukcí domu zůstává obvodový zděný plášť a stropní cihelné klenby. Založení objektu je stávajícím způsobem – na betonových monolitických pasech. Střešní plášť je nesen dřevěnou trámovou konstrukcí na pozednicích a středních vaznicích. Obvodové stěny v patře jsou z nosných pórobetonových tvárnic YTONG P2-400, vnitřní nosné stěny z tvárnic YTONG P2-500. Podhledy v domě jsou provedeny ze sádrokartonových konstrukcí KNAUF. Fasáda domu je opatřena provětrávanou zateplenou fasádou – fasádní systém CETRIS. Střešní plášť je navržen z plechových falcovaných desek na bednění – systém RHEIZINK, lze nahradit jinou plechovou krytinou pro sklon 5°.

Konstrukční systém a jednotlivé části domu jsou navrženy z typových systémových výrobků odzkoušených a certifikovaných výrobcem pro použití v objektech pro bydlení.

Stavební úpravy:

d1)  Bourací práce

Bourací práce jsou znázorněny ve výkresové části – výkres č.01. Vybourány budou všechny výplně vnějších otvorů, kompletní střešní konstrukce, podlaha v přízemí až na podkladní betonovou desku. Dále otvory pro nové výplně a část zdiva v přízemí pro osazení schodiště. V původní šatně m.č.1.08 bude vybourán otvor v cihelné klenbě pro postavení schodiště. Hospodářský objekt bude vybourán celý až na úroveň základů. Oplocení na sv straně bude vybouráno až na základovou konstrukci. Projektant upozorňuje zhotovitele stavby na dodržení bezpečnostních předpisů při provádění bouracích prací - zajištění všech souvisejících konstrukcí atd.

d3)  Svislé konstrukce

Zazdívky otvorů v přízemí a kompletní svislé konstrukce v patře jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic YTONG, obvodový plášť z pevnostní třídy P2-400 tl.300mm, nosné vnitřní zdivo P2-500 tl.200mm a příčky P2-500 tl.100mm. Překlady nad otvory z typových prvků YTONG.

d4)  Vodorovné nosné konstrukce

Stávající cihelný strop nad přízemím a vodorovné nosné konstrukce v přízemí bude zachovány.  Nové překlady nad vybouranými otvory v přízemí jsou navrženy z ocelových nosníků I180mm nebo typových prků YTONG nebo POROTHERM. Překlady nad otvory v patře jsou z typových prvků YTONG. Nad přístavbou v přízemím bude doplněn ztužující věnec V2 230x210mm a strop z prvků YTONG, výztuž věnce 4x Ø V 14mm s třmínky Ø E 6mm po 200mm, krytí 25mm, betonáž věnce společně s deskou nad stropem tl.50mm. Ztužující věnce pod pozednicemi v patře V1 200x175mm a V2 100x175 s výztuží ocelovými pruty 2x Ø V 14mm s třmínky Ø E 6mm po 200mm, krytí 25mm.

d5)  Střecha

Pultová střecha o sklonu 5° je nesena dřevěnými krokvemi 100x200mm na pozednicích 140x140mm, podepřených středovou vaznicí 140x140mm. střecha v přízemí pouze na pozednicích. Pozednice jsou kotveny do původních a nových ztužujících věnců. Střešní plášť je navržen jako  plechová falcovaná krytina - systém RHEIZINK na bednění z OSB desek – skladba S5. Krytinu lze nahradit jinou plechovou typovou skladbou, pouze je nutné dodržet použitelnost pro sklon 5°. Střecha bude doplněna o nové klempířské prvky z TiZn plechu tl.0,6mm. Přesahy střechy budou na horním líci krokve pobité palubkami – skladba S6. Přesahující části krokví budou hoblované a na horním lící zeslabené o tloušťku palubek.

Skladba S6 – přesah střechy:

- hoblované přesahy krokví střešní konstrukce 100x180mm		...180mm

- palubky na horním líci krokví...............................................................20mm

- bednění z desek OSB 3 4PD nebroušené 				...25mm

- strukturovaná hydroizolační rohož pro odvod kondenzátu

- plechová krytina falcovaná RHEIZINK TiZn plech tl.0,7mm	...0,7mm

s dvojitou stojatou drážkou 25mm a s těsněním ve falci

d6)  Podhledy

Rovný podhled v přízemí a patře bude proveden ze sádrokartonové konstrukce  KNAUF GKB (GKBI pro koupelny) tl.desek 12,5mm. Pod střechou bude doplněna parotěsná folie na vnitřní straně tepelné izolace. Do kovového roštu SDK konstrukce bude vložena doplňková tepelná izolace.

d8)  Tepelné izolace

Obvodové svislé zdivo - Obvodový plášť domu je zateplen provětrávaným zateplovacím systémem celkové tl.210mm – je navržen fasádní systém CETRIS – skladba S7. Ostění oken a dveří vč. nadpraží a parapetu je zateplen tl.30mm. Sokl do výšky min.300mm nad terén a základy do hloubky min.700mm pod terén budou zatepleny extrudovaným polystyrénem XPS tl.140mm (ETICS) – skladba S8.

Skladba S7 – zateplení fasády:

- stávající cihelné nebo nové pórobetonové zdivo

- vyrovnávací omítka původního zdiva

anebo vyztužená stěrka lepidla na YTONG

- systémová nosná kotva FOXI s hmoždinkou a vrutem 80/140mm s UNI spojkou

- tepelná izolace hydrofobizované desky ORSIL FASSIL	     …140mm

- větrotěsná pojistná hydroizolace TYVEK se systémovou krycí páskou na přelepy

- dřevěný impregnovaný rošt 80/50mm svisle uchycený do UNI spojek

(kvalitní smrkové řezivo s max. vlhkostí 12%).

- fasádní obklad – CETRIS desky tl.12mm nebo dřevěné palubky vodorovně tl.12mm

Střecha - Zateplení střechy je provedeno z vnitřní strany izolací z minerálních vláken do podhledu a částečně mezi krokve celkové tl..280mm + další vrstva izolace tl.40mm v sádrokartonovém podhledu s parozábranou ze strany interiéru.

Skladba S5 – strop nevytápěné půdy:

- SDK podhled KNAUF GKB (GKBI) na kovový rošt s TI tl.40mm     …75mm

- parozábrana

- tepelná izolace minerální vata                                                          …280mm

- větrotěsná pojistná hydroizolace TYVEK se systémovou krycí páskou na přelepy

- vzduchová mezera provětrávaná

- krokve střešní konstrukce 100x200mm				...200mm

- bednění z desek OSB 3 4PD nebroušené 				...25mm

- strukturovaná hydroizolační rohož pro odvod kondenzátu

- plechová krytina falcovaná RHEIZINK TiZn plech tl.0,7mm	...0,7mm

s dvojitou stojatou drážkou 25mm a s těsněním ve falci