Popis napojovacích bodů

1 Studená voda – napojení baterie – rohový kulový ventil 1/2“ x 3/8“, v případě napojování myčky – pračky navíc rohový kulový ventil 1/2“ x 3/4“, rozbočení jednoho přívodu na oba ventily je možno vytvořit pomocí téčka, umístění ve svislé řadě ventil pro baterii míří závitem vzhůru a ventil pro myčku závitem dolů.

2 teplá voda – napojení baterie – rohový kulový ventil: 1/2“ x 3/8“, směřující závitem vzhůru

3 napojení odpadu – novodurová trubka  40 nebo 50 zakončená kolmo ze stěny napojovacím hrdlem, v případě instalace drtiče je výška odpadu 300 mm. Při kombinaci myčky a drtiče musí mít myčka samostatný zazděný sifon, umístěný vedle odpadu pro dřez.

4 napojení plynu – plynový kulový ventil 1/2“, ventil musí být zakončen vnitřním závitem a musí směřovat ke spotřebiči či k zemi

5 napojení spotřebičů většího příkonu 220 V – samostatně jištěná zásuvka 16 A, platí pravidlo, že pro jednu tuto kótovanou zásuvku přísluší jeden jistič v rozvaděči

6 napojení spotřebiče 380 V 3f. především varné elektrické desky a sporáky celoelektrické – ze zdi vystupující kabel – šňůra průřezu 5 x 2,5 mm, délky 2000 mm

7 napojení 220 V – dvojzásuvka – pro prvky s integrovaným vypínáním apod. – okruhová

8 napojení 220 V – jednozásuvka – pro prvky s integrovaným vypínáním apod. – okruhová

9 napojení 220 V – dvojzásuvka samostatně ovládaná vypínačem umístěným dle přání zákazník, pro ovládání osvětlení kuchyňské sestavy z centrálního bodu, např. bary, osvětlovací rampy apod., platí pravidlo – jedna položka – jeden vypínač

10 napojení 220 V – jednozásuvka samostatně ovládaná vypínačem, umístěným dle přání zákazníka, pro ovládání osvětlení kuchyňské sestavy z centrálního budu, např. bary, osvětlovací rampy apod., platí pravidlo – jedna položka – jeden vypínač

11 napojení odtahu – zazděná trubka, např. novodur  150 mm vystupující do prostoru 50 mm pro napojení flexi hadice

12 sporáková kombinace

13 samostatný zazdívací sifon pro myčku/pračku

# Obecný popis a upřesnění

Uvedené popsání kótovaných prvků je univerzální, proto nenajdete-li některou z popsaných položek na grafickém nákresu, není nutné ho do instalací přidávat. Všechny instalace musí odpovídat platným technickým normám. Všechny výškové kóty jsou značeny od čisté podlahy včetně dlažby apod. Výškové kótování je u všech prvků na jejich střed, a to i v případě, že kótovací čára míří jinam!

Vzdálenostní kóty jsou vždy na střed prvku. Otvory pro kotvení sestavy se vrtají 60 mm pod úrovní horních hran horních skříněk, proto je nutné při vedení instalací tyto místa vynechat, zákazník musí upozornit montážní četu na možný výskyt instalací v montážním prostoru. Kótování obkladu je nutno dodržet velmi přesně, při rozměřování je nutno použít latě tak, aby nedošlo ke zkreslení při bodovém zaměření. V případě nedodržení uvedených kót, např. přetažení apod., či nad úroveň kótovaného obkladu se zákazník vystavuje riziku, že nebude možno provést montáž z důvodu zmenšení montážního prostoru, nebo dojde na bočích stranách horních i spodních skříněk ke vzniku neestetických spár z důvodu rozdílné plošné výšky místa zavěšení a místa dotyku skříňky s obkladem. Spodní hrana horní skříňky může překrývat obklad pouze v případě, že při vytvoření  svislice směrem od obkladu nahoru nebude ve výšce horní hrany horních skříněk vzdálenost mezi svislicí a stěnou větší než 15 mm. Obklad v místech kontaktu se skříňkou či odsavačem nelištovat a nezačišťovat. Bezproblémová montáž je možná jen při dodržení tohoto popisu, rozporem skutečnosti a kótovaného stavu se zákazník vystavuje riziku prodlev a dodatečných cest montážní čety, které mu budou účtovány. V případě nejasností, prosíme, kontaktovat prodejce. Všechny instalace musí zásadně vést ve zdi, případnou povrchovou trasu je nutno detailně konzultovat s prodejcem. Sporáková kombinace a plynový kohout nesmí být za spotřebičem a musí být přístupné, např. výřezem v zadní stěně skříňky.

Uvedené kótování neobsahuje instalace pro prvky, které nejsou předmětem dodávky kuchyně, tyto prvky si musí zákazník zajistit sám, např. zásuvky volně stojících spotřebičů, zásuvky nad pracovní desku, apod. Chromované doplňky, jako jsou například madla pod horní skříňky se vrtají cca  100 mm pod horní skříňkou s tímto je nutno počítat při návrhu vlastních zásuvek v prostoru mezi horními a spodními skříňky.